Technika - klasa 5A (15.05.2020)

Temat: Wykorzystanie zalet drewna cz.2

Cele: uczeń:

- zna i rozumie pojęcia: drzewo, drewno, tartak, trak, produkty tartaczne

- zna budowę drewna, rodzajów, właściwości i cech charakterystycznych dla wybranych gatunków drewna

- zna słownictwo techniczne z zakresu stolarstwa

- rozpoznaje wybrane gatunki drewna i wyrobów drewnopochodnych

- zna narzędzia, przyrządy i przybory stolarskie oraz zasady ich użytkowania

- właściwie i bezpiecznie używa poznane narzędzia i przybory,

- potrafi scharakteryzować zawód stolarza

Rodzaje i zastosowanie materiałów drewno-pochodnych

Materiały drewnopochodne:

sklejka - materiał drewnopochodny o bardzo szerokim zastosowaniu. Jest to płyta sklejona z nieparzystej liczby cienkich arkuszy drewna. Arkusze są tak ułożone by włókna jednej warstwy krzyżowały się z włóknami warstw sąsiednich. Dzięki temu sklejka jest odporna na wilgoć i nie zmienia pod jej wpływem ani wymiarów ani kształtu.

płyty wiórowe są wykonane z wiórów drzewnych o określonych wymiarach, spajanych klejem pod ciśnieniem.

płyty pilśniowe powstają ze spilśnionych, czyli splątanych ze sobą drewna i roślin (np. lnu, konopi) sprasowanych pod wysokim ciśnieniem. Wyróżniane są płyty pilśniowe miękkie i twarde .

fornir (okleina) – to cienkie arkusze drewna, które mogą mieć różne grubości (np. 1, 2, 3, 4 i 5 mm). Fornir wykorzystuje się nie tylko do otrzymywania sklejki, ale także do oklejania np. drewna sosnowego lub płyt wiórowych, by nadać im estetyczny wygląd.

MDF - płyta pilśniowa średniej gęstości stanowiąca podstawowy materiał do produkcji mebli

Zalety materiałów drewnopochodnych:

- nie pękają, nie mają sęków i innych wad drewna,

- są odporne na działanie grzybów i owadów,

- płyty mają dużą powierzchnię, którą można ekonomicznie wykorzystać,

- są tańsze od drewna,

- mają dobre właściwości izolacyjne.

Dzięki swoim zaletom materiały drewnopochodne znalazły szerokie zastosowanie w:

- przemyśle meblarskim, wykonuje się z nich np. szafy, biurka, regały, blaty stołów,

- budownictwie, wykorzystuje się np. do obkładania (obijania) konstrukcji ścian i dachu oraz ich izolacji, a także podłóg.

Operacje technologiczne przy obróbce drewna (narzędzia do obróbki)

- Trasowanie – czyli rysowanie na materiale

- Przerzynanie drewna – przycinanie materiałów do wymaganych rozmiarów za pomocą pił

- Wiercenie otworów – wykonywanie otworów za pomocą wierteł

- Struganie – wygładzanie drewna za pomocą narzędzia zwanego strugiem

- Szlifowanie – dokładne wygładzanie drewna za pomocą materiałów ściernych o różnym rozmiarze ziarna (im mniejsze ziarno tym lepsze wygładzenie)

NARZĘDZIA DO PRACY Z DREWNEM

Dłuto                                                                                                            Tarnik

Miara zwijana                                                                                                 Kątownik

Strug                                                         Obcęgi                                              Papier ścierny

Wiertła                                   Miara składana / metrówka                           Wkrętak / śrubokręt

Wkręty i gwoździe                             Młotek                                              Piła płatnica

Zadanie 1:

Uzupełnij listę zasad bezpieczeństwa obowiązujących przy obróbce drewna:

- stosowanie okularów ochronnych podczas szlifowania.

- ……………………………………………………………

- ……………………………………………………………

- ……………………………………………………………

- …………………………………………………………….

Zadanie 2:

Wypisz w tabeli listę znajdujących się w Twoim domu przedmiotów wykonanych z drewna i materiałów drewnopochodnych

| PRZEDMIOTY Z DREWNA | PRZEDMIOTY Z MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH |
| --- | --- |

nauczycielka techniki – Anna Mazurek